建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产机械零部件、五金制品5000件项目

建设单位：     平湖福纯机械有限公司

浙江省工业环保设计研究院有限公司

编制日期：二O二O年三月

打印编号：

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 | 年产机械零部件、五金制品5000件项目 |
| 建设项目类别 | 通用设备制造及维修 |
| 环境影响评价文件类型 | 报告表 |
| 一、建设单位情况 |
| 建设单位（签章） | 平湖福纯机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330482MA28BLJE00 |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（签章） | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330108143049602B |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 吴革 | 20130353303500000011330299 | BH000904 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |
| 章君 | 全部 | BH018450 |  |

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况	7

三、环境质量状况	22

四、评价适用标准	29

五、建设项目程分析	32

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、建设项目环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果	54

九、环境影响评价结论	60

| 附图： |  |
| --- | --- |
| 附图1 | 本项目地理位置示意图 |
| 附图2 | 项目周边环境及噪声监测点布置图 |
| 附图3 | 项目总平面布置示意图 |
| 附图4 | 项目周边环境照片 |
| 附图5 | 项目环境功能区划位置示意图 |
| 附图6 | 平湖经济技术开发区总体规划图 |
| 附件： |  |
| 附件1 项目备案通知书 |
| 附件2 营业执照 |
| 附件3 租赁合同 |
| 附件4 房产证 |
| 附件5 土地证 |
| 附件6 污水入网协议 附件7 环保预审意见 |
| 附件8 声明 |
| 附表： |
| 建设项目环评审批基础信息表 |

| 项目名称 | 年产机械零部件、五金制品5000件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平湖福纯机械有限公司 |
| 法人代表 | 张倩 | 联系人 | 张倩 |
| 通讯地址 | 平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南 |
| 联系电话 | 133****8500 | 传 真 | / | 邮政编码 | 314200 |
| 建设地点 | 平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南 |
| 立项部门 | 平湖市经信局 | 项目代码 | 2019-330482-34-03-817474 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 | C3484机械零部件加工 |
| 建筑面积 | 1183m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 | 200万元 | 环保投资 | 7万元 | 所占比例 | 3.50% |
| 评价经费 | / | 投产日期 | 2020年02月 |

# 1.1项目概况

平湖福纯机械有限公司是一家专业从事机械零部件及五金制品加工的企业。本项目位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，租用全拓交通器材（平湖）有限公司的部分空置厂房，租用厂房总建筑面积为1183m2。项目投资200万元，购置加工中心、数控车床、摇臂钻床等机械设备。本项目实施后生产规模可达年产机械零部件、五金制品5000件，实现年产值150万元，利税60万元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。为此，企业委托我单位进行项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目主要产品为机械零部件，属于“二十三、通用设备制造业”——“69、通用设备制造及维修；其他（仅组装的除外）”类项目；本项目需在建设开工前编制环境影响报告表；依据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发〔2014〕86号）等相关文件内容确定本项目的审批权限在嘉兴市生态环境局平湖分局。我单位通过对项目实施地周围实地踏勘、工程分析、收集相关资料的基础上，通过对相关资料的分析、研究，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，现报请审查。

# 1.2 编制依据

1.2.1国家有关环境保护法律法规及文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起实行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订，2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订，2018 年12月29日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修改，2012年7月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起施行）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年7月16日）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44 号令，2017年9月1日起施行）；

（11）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部第1号令，2018年4月28日）；

（12）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

（13）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（14）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，国务院，2015.4.2；

（15）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016.5.28；

（16）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号，2016.12.5；

（17）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国发[2016]74号，2016.12.20；

（18）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环境保护部办公厅，环办环评[2017]84号，2017.11.15；

（19）《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部第43号，2017年10月1日起施行)；

（20）《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016.3.30修订，2016.8.1实施；

（21）《并于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》,国环规环评[2017]4号，环境保护部，2017.11.20；

（22）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部令第3号，2018.5.3；

1.2.2地方有关环保法规及文件

（1）浙江省人大常委会《浙江省水污染防治条例》（2017年11月30日修改）；

（2）浙江省人大常委会《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年修正），浙江省第十二届人大常委会第四十四次会议，2017.9.30；

（3）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙政函[2015]71号，2015.6.29；

（4）浙江省人民政府令364号《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修正）》，自2018.3.1起施行；

（5）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号）；

（6）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20 号）；

（7）《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发〔2016〕12号），浙江省人民政府，2016.4.6；

（8）《浙江省人民政府关于下放部分省级行政审批和管理事项的通知》（浙政发〔2012〕73号），浙江省人民政府，2012.9.24；

（9）《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市行政审批层级一体化改革实施方案的通知》（嘉政发〔2013〕76号），嘉兴市人民政府，2013.9.30；

（10）《关于印发《嘉兴市环境保护局行政审批层级一体化改革审批事项下放实施细则》的通知》（嘉环发〔2013〕155号），嘉兴市环境保护局，2013.12.11；

（11）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2014]28号，2014.5.19；

（12）浙江省环境保护厅关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015年本）》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015年本）》的通知（浙环发〔2015〕38号）；

（13）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省生态环境保护“十三五”规划的通知》，浙政办发[2016]140号，2016.11.14；

（14）《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》，浙环发〔2019〕2号，2019.1.11；

（15）《关于进一步加强固体废物管理工作的通知》，嘉环发〔2013〕86号；

（16）《关于印发平湖市主要污染物总量控制和排污权交易办法的通知》（平政发〔2019〕105号）

（17）《平湖市环境保护“十三五”规划》；

（18）《平湖市城市总体规划（2002-2020）》，平湖市人民政府；

（19）《平湖市环境功能区划》（2016年），平湖市人民政府；

（20）《平湖市城市区域声环境功能区划分方案》，平政办发〔2019〕53号，平湖市人民政府。

1.2.3相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），（原）环境保护部；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），生态环境部；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），（原）环境保护部；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），（原）环境保护部；

（5）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），生态环境部，2018.9.13；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），（原）环境保护部；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生态环境部；

（8）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，（原）浙江省环保局，2005.4；

（9）《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2013），（原）环境保护部。

# 1.3项目内容及规模

本项目位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，租用全拓交通器材（平湖）有限公司的部分空置厂房，厂房总建筑面积为1183m2。本项目实施后生产规模可达年产机械零部件、五金制品5000件，实现年产值150万元，利税60万元，具体见表1-1。

表1-1  生产产品量

| 序号 | 产品 | 件/年 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械零部件及五金制品 | 5000 |

# 1.4生产班次及劳动定员

本项目劳动定员为12人；实行双班工作制（含夜班），每班工作12h，全年工作300天；企业不提供食宿。

# 1.5主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料见表1-2。

表1-2  主要原辅材料年用量

| 序号 | 材料名称 | 年用量（t） | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 30 | / | 外购 |
| 2 | 铜材 | 10 | / | 外购 |
| 3 | 球墨铸铁 | 60 | / | 外购 |
| 4 | 切削液 | 0.68 | 170kg/桶 | 外购 |
| 5 | 矿物油 | 0.68 | 170kg/桶 | 外购 |

主要原辅材料理化性质

球墨铸铁：球墨铸铁除铁外的化学成分通常为：含碳量3.0～4.0%，含硅量1.8～3.2%，含锰、磷、硫总量不超过3.0%和适量的稀土、镁等球化元素，具有中高等强度、中等韧性和塑性，综合性能较高，耐磨性和减振性良好，铸造工艺性能良好等特点。能通过各种热处理改变其性能。

# 1.6主要生产设备

本项目主要的生产设施见表1-3。

表1-3  项目主要生产设施表

| 序号 | 设 施 名 称 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工中心 | VMC-1370 | 2 | 东莞乔锋机械有限公司 |
| 2 | 数控机床 | CY-K800X1500 | 2 | 云南机床厂 |
| 3 | 数控机床 | CY-K630X1500 | 1 | 云南机床厂 |
| 4 | 数控机床 | CK6150A | 2 | 上海机床厂 |
| 5 | 普通车床 | CW6163C | 1 | 大连机床厂 |
| 6 | 普通车床 | CA6136 | 1 | 沈阳机床厂 |
| 7 | 磨车 | M7163 | 1 | 南通机床厂 |
| 8 | 铣床 | VY-300 | 1 | 上海捷锐精密机械有限公司 |
| 9 | 摇臂钻床 | VY-316 | 1 | 滕州市海力达数控机床厂 |

# 1.7总平面布置

本项目位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，租用全拓交通器材（平湖）有限公司第二厂房东南角，面积为1183平方米。本项目厂房内主要布置有：机加工区、成品区、原料区、一般固废堆放区、危废暂存区、办公室等，车间西南侧为成品区，成品区北侧为危废暂存区，再往北为机加工区，整个北侧与东北侧为机加工区，东北侧机加工区往南为一般固废堆放区，东南侧为办公室，车间中央为原料区，具体布置见附图3项目平面布置示意图。

# 1.8公用工程

给水：依托全拓交通器材（平湖）有限公司的现有设施进行给水，项目用水由平湖自来水公司供应。

排水：依托全拓交通器材（平湖）有限公司的现有设施进行排水，排水系统为雨污分流制。雨水排入雨水管；本项目无生产废水，生活污水经全拓交通器材（平湖）有限公司现有的化粪池处理至符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准后纳入污水管网，送嘉兴联合污水处理厂处理。

供电：依托全拓交通器材（平湖）有限公司的现有设施进行供电，本项目电力由平湖110KV钟埭变确保电力的供应。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属于新建项目，位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，租用全拓交通器材（平湖）有限公司部分空置厂房，面积为1183平方米。租用前该厂房为空置厂房，厂房内已搬空，无原有污染及环境遗留问题。

# 2.1建设项目地理位置

平湖市位于浙江省东北部边缘，南濒杭州湾，西北、西部及西南与嘉善县、嘉兴市及海盐县接壤，东北及东部同上海市金山区毗邻。平湖市陆域在30°35'~30°52'N、120°57'~120°16'E之间。南北宽30.8km，东西长30.6km，总面积536.9km2。平湖市区西距浙江省会杭州市区92km，东距上海市区115km。

本项目位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，项目所在地东侧为全拓交通器材（平湖）有限公司空置厂房，再往东为嘉善塘，隔河为空地；南侧为上晋科技化纤（平湖）有限公司；西侧为全拓交通器材（平湖）有限公司、平湖市宝昌金属制品有限公司；北侧为平湖市和挺塑料有限公司、平湖市森欣无纺制品有限公司。详见附图1建设项目地理位置图、附图2建设项目周边环境示意图及附图4项目周边环境照片。

# 2.2自然环境简况

### 2.2.1气候

平湖市地处亚热带季风区，气候温和湿润，四季分明，日照充足，雨量充沛，夏季炎热多雨，冬季低温干燥。根据平湖市乍浦气象站最近20年资料统计，本地区年平均气温15.8℃，年平均相对湿度83%，多年平均降水量1302.3mm，降水日数138d，日照时数2075h，降雪日数71d，雷暴日数27.6d，雾日数41d。

该区域夏季盛行SE风，其中7～9月为热带风暴季节，冬季寒潮来临时盛行NNW风，全年以N~NW风为主，其频率分别为30％和22％。建设地区历年各风向频率、最大风速、平均风速见表2-1，多年平均风速为3.4 m/s。

##### 表2-1  历年各风向频率、最大风速、平均风速统计表

| 风向 | 出现频率（％） | 最大风速（m/s） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 6 | 14 | 3.2 |
| NNE | 4 | 10 | 2.9 |
| NE | 5 | 15 | 3.0 |
| ENE | 5 | 15 | 3.2 |
| E | 10 | 16 | 4.0 |
| ESE | 10 | 15 | 4.8 |
| SE | 10 | 13 | 4.3 |
| SSE | 4 | 10 | 3.3 |
| S | 4 | 8 | 3.1 |
| SSW | 4 | 9 | 2.7 |
| SW | 2 | 13 | 2.3 |
| WSW | 2 | 12 | 2.3 |
| W | 3 | 10 | 2.4 |
| WNW | 4 | 14 | 3.3 |
| NW | 8 | 15 | 3.9 |
| NNW | 8 | 13 | 3.7 |
| 平均 | / | / | 3.4 |

### 2.2.2地形地貌

平湖市地处长江三角洲杭嘉湖平原东南缘，地形平坦，地势略呈东南向北倾斜。海拔东南部2.6~3.6m，北部2.2~2.6m（黄海高程）。

境内土地以平原为主，东南部杭州湾沿岸一线有少量低山、岛礁分布，平原按成因可分为古滨海碟形洼地发育的中部水网平原；老湖泽沉积物发育的北部水网平原；新海岸沉积物发育的东南部滨海平原；河流泛滥物发育的古陆平原；河海交互沉积物发育的南部平原。

全市出露地层绝大部分为新生界第四系全新统沉积层，新生界以前的地层，仅在杭州湾沿岸山丘，见有古生界寒武系扬柳岗组，泥盆系中、下泥盆统唐家坞组及中生界侏罗岩石出露。

### 2.2.3水文水系

1、内河河网

平湖市域河道纵横密布，呈不规则网状结构，全市河道总长2526km，平均4.73km河道/km2，河塘面积合计71.7 km2，占土地总面积的13.23％，常年平均水位2.60m（吴淞高程）。河网水源主要来自西面，即通过嘉兴塘和海盐塘汇入，然后通过广陈塘、上海塘向东北流入上海市的黄浦江，其它河道如乍浦塘、黄姑塘、新港河、盐船河、卫国河、大寨河、丰收河等均为上述水系的网支。另外该河网受黄浦江潮汐的一定影响。

2、杭州湾

杭州湾位于浙江沿海北岸，北邻杭嘉湖平原，南依姚北平原。上海市南汇嘴至宁波镇海断面，习称湾口，水面宽约100km。自湾口向上90km处为海盐县澉浦至余姚市西闸断面，习称湾顶，水面宽约20km。湾顶以上为钱塘江河口。杭州湾北岸金山以西水域沿岸依次发育金山、全公亭、海盐深槽以及乍浦、秦山深潭。这些傍岸的深槽和深潭统称为北岸深槽，至澉浦附近约65km。

外海潮波传入杭州湾后，由于受到喇叭口的平面形态压缩以及水深变浅的底摩擦效应作用，潮波逐渐由前进波变为驻岸波性质，杭州湾内高潮位变化自湾口向湾顶逐渐增高，低潮位逐渐降低，北岸湾口的平均高低潮位分别为1.8m和-1.4m，湾顶澉浦平均高低潮位分别为3.05m和-2.55m。

### 2.2.4土壤与植被

1、土壤

平湖市的土壤共分为4个土类，9个亚类，17个土属，40个土种。由于开发历史悠久，土壤熟化程度高，质地为重壤到轻粘，土壤养分丰富，近年的动态监测表明，土壤养分发生了局部变化，氮素偏高，钾素亏缺。

2、植被

目前植被资源以人工栽培作物为主，人工植被大致分为农田、园林和水生三类，仅在沿海滩涂，低丘和农隙地尚保留一些自然植被。

# 2.3平湖经济技术开发区

平湖经济开发区成立于1996年8月，2004年5月经上级批准，平湖经济开发区管委会与平湖市人民政府钟埭街道合署办公，行政区域达到63.59平方公里。建区以来，围绕“利用外资为主、拓展出口为主，致力于发展高新技术产业及其产品”的建区方针，近年来区内规模工业的增长速度始终保持在30%以上。2013年初，平湖经济开发区已经升级为国家级平湖经济技术开发区。

以服装、光机电、造纸、箱包为四大支柱产业的工业生产实现全面快速增长，逐步实现了“一心三轴六组团五区”的空间结构。

一心：即开发区行政中心。设于新华北路与独黎路交叉口西南地段。

三轴：即沿平湖大道、新华北路、独黎路三条道路轴向发展轴。

六组团：即综合工业组团、光机电产业组团、传统产业组团、三个产业发展组团共六个工业产业组团。

五区：即城西、红建、花园、福臻、钟埭五个居住区。

# 2.4嘉兴市联合污水处理厂

嘉兴市联合污水处理厂工程概况：嘉兴市联合污水处理厂工程（业主为嘉兴市联合污水处理有限责任公司）是一项跨区域联建的系统工程，工程服务范围包括嘉兴市区、南湖区、秀州区、嘉兴经济开发区、嘉善县、平湖市、海盐县、嘉兴港区等8个县（市/区）主要区域。工程主要包括污水输送系统、污水处理系统和污水排海系统。嘉兴市联合污水处理厂工程污水处理系统即嘉兴市联合污水处理厂位于海盐县西塘桥镇东港村，紧靠杭州湾海域。

嘉兴市联合污水处理厂工程已完成提标改造工程，提标改造后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准，嘉兴市联合污水处理厂工程提标改造后的工艺流程框图如下图2-1及图2-2所示。嘉兴市污水输送管线工程是一项跨区域联建的系统工程，主管道位于南湖区、平湖市、海盐县、乍浦港区区域内，工程共分两期。一期工程设计输送、处理能力30万m3/d，主管线上建有1#~6#六座泵站，主管道口径为DN1400~DN1600，管材主要为钢筋混凝土管，每两座泵站之间的前半段为压力流输送，后半段为重力流输送，一期工程于2003年4月投入运行。二期工程设计输送、处理能力30万m3/d，主管线上建有7#~10#四座泵站，主管道口径为DN1600~DN1800，管材均为钢管，均为压力流输送，于2010年7月开始投入运行。

污水处理厂达标性分析：

根据浙江省企业自行监测信息公开平台，嘉兴市联合污水处理厂2018年6月1日~6月5日废水监测数据见表2-2。

表2-2  废水总排口监测结果       单位：mg/L（除PH外）

| 监测点位 | 监测时间 | 监测数据（日均值） |
| --- | --- | --- |
|  |  | PH值 （无量纲） | CODcr | NH4-N | 总磷 |
| 总排口 | 2018-06-01 | 7.94 | 39.20 | 0.27 | 0.04 |
|  | 2018-06-02 | 7.98 | 37.67 | 0.25 | 0.04 |
|  | 2018-06-03 | 7.92 | 32.94 | 0.25 | 0.03 |
|  | 2018-06-04 | 7.88 | 34.34 | 0.26 | 0.10 |
|  | 2018-06-05 | 7.80 | 36.52 | 0.23 | 0.04 |

嘉兴市联合污水处理厂出水水质中pH、CODCr、氨氮、总磷浓度范围均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准排放限值。

本项目所在区域内实现污水入网，因此，本项目废水按要求预处理后，可以接入嘉兴市联合污水处理厂统一处理。平湖经济开发区属于嘉兴市联合污水处理厂的服务范围，整个开发区的污水通过平湖大道的污水干管收集，接入嘉兴市联合污水处理厂管网。根据企业提供《污水入网处理协议》，本项目污水可以纳入开发区污水管网。

目前，嘉兴市联合污水处理厂尾水执行的标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准要求。

# 2.5相关规划

2.5.1平湖市域总体规划（2006~2020年）

1、规划范围

规划范围为平湖市行政管辖范围，陆域面积552.2平方公里（根据土地利用规划数据），海域面积1086平方公里；

综合交通、产业发展及生态环境等方面的研究与协调范围扩大到周边嘉兴市区、嘉善、海盐及上海金山等地域。

2、规划期限

规划基期为2005年，规划期限为2006-2020年，共15年。其中，近期为2006-2010年，共5年；远期至2020年，共10年。

3、总体结构

以强化城市生态性能和优化城区营运机能为目标，依托老城区，拓展新城区，围绕东湖成环状组团布局。将会考虑城市功能配置、交通组织、生态环境和城市设计等要求，建构“一心、两轴、八片区”的城市空间布局形态。

“一心”：指以东湖周围的城市核心。

“两轴”：指沿新华路的南北向功能主轴和沿当湖路的东西向功能主轴。

“八片区”：指东湖片区、城南片区、城西片区、城北片区、城中片区、老城区和工业片区、曹桥片区。

4、用地布局

（1）居住用地

东湖片区：为城市新区，居住用地以房地产开发为主，规划居住人口7.0万人。

老城区：为旧城区，以改造为主，规划居住人口2.5万人。

城北片区：为房地产开发以及安置用地为主，为平湖经济开发区相配套，规划居住人口7.0万人。

城中片区：以住宅开发以及安置用地为主，规划居住人口7.0万人。

城南片区：以中高档房产开发为主，规划居住人口4万人。

城西片区：以中高档房产开发为主，规划居住人口4.4万人。

曹桥片区：以安置用地以及适量房产开发为主，规划居住人口4.1万人。

（2）公共设施用地

行政办公用地：市级行政公共用地主要集中于城南区。

商业金融业用地：旧城区为传统的商贸金融用地，以传统的商贸街为主，其他各区块根据发展态势布置适当商业设施以及专业市场。

文化娱乐用地：文化娱乐用地主要分布于旧城区以及东湖区，传统文化场所主要集中于旧城区。

体育用地：市级体育中心位于东湖区内，可举办大型体育比赛，也可丰富居民日常生活。

医疗卫生用地：主要集中于老城区和城中区。

教育科研设计用地：主要分布在老城区内，规划在环境较好的双塔公园西侧安排一处科研用地。

（3）工业用地

主要有中心城区北面平湖经济开发区以及曹桥片区工业用地。

（4）绿地

中心城区主要绿地涉及东湖周边公园绿地，环城绿带以及结合河道深入城区的楔形绿色通道。

5、给排水规划

（1）供水系统

由于生活用水与工业用水对水质要求不同，规划采用局部分质供水。

中心城区、新仓、新埭、广陈有条件的工业企业取用河网水，减轻古横桥水厂和广陈水厂供水压力，综合生活用水由古横桥水厂和广陈水厂联合供应，水源分别取自盐平塘、广陈塘地表水及太浦河引水工程；滨海新区①规划工业水厂2座，其中乍浦港区工业水厂供水规模2.5万立方米/日左右，预留用地1.5公顷左右，单独布设一套供水管网，负责港区工业用水，水源取自乍浦塘；独山工业水厂供水规模，2.5万立方米/日左右，预留用地1.5公顷左右，单独布设一套供水管网，负责独山港区工业用水，水源取平湖污水厂尾水。②规划生活水厂1座，供水规模10万立方米/日，预留用地5公顷左右，水源由太浦河引水工程解决，期末简易生活水厂停止制水功能。

规划期末以上3座生活水厂实现联合调度供水，两两间均设置DN600—800联络管。

（2）污水系统

①纳污水体

由于现状境内水体均劣于Ⅴ类，纳污容量很小，不适合作为城镇污水纳污水体。规划污水厂尾水排入杭州湾，排放污染物总量须满足近海功能区划要求。

②污水收集处理

根据嘉兴市污水处理工程相关资料，平湖市中心城区片、乍浦林埭片、新埭片污水向西进入嘉兴污水处理厂（海盐境内），污水量13.62万立方米/日；黄姑全塘片、新仓片、广陈片污水集中处理，污水总量5.804万立方米/日，规划1座污水处理厂，位于黄姑境内，预留用地7.0公顷左右。沿污水干管按5～6公里间距设置提升泵站。

（3）雨水系统

雨水管网以尽量短的距离布设，就近接入河道。雨水口标高大于受纳水体最高水位，防止倒灌现象。

2.5.2平湖经济开发区总体规划（2006~2020年）

1、总体布局

规划为“一心三轴六组团五区”的结构形式：

①一心：即开发区行政中心。是规划区的核心，设于新华北路与独黎路交叉口西南地块，重点设置开发区（钟埭街道）行政管理设施，并设置科研、技术培训机构设施和公建服务设施。

②三轴：即沿平湖大道、新华北路、独黎路三条道路轴向发展轴。平湖大道、新华北路是两条南北向的发展轴，独黎路是东西向的发展轴。

③六组团：即综合工业组团、光机电产业组团、传统产业组团、三个产业发展组团共六个工业产业组团。

④五区：即城西、红建、花园、福臻、钟埭五个居住社区。

2、工业用地布局

（1）综合工业组团：位于宏建路以南，是已建成的工业区，主要以光机电为主，包括服装、箱包、汽车配件、塑料、工艺制品等各类工业产业。规划进一步完善组团基础设施和服务设施，同时优化用地功能结构，整治对环境构成污染的企业。

（2）光机电产业组团

位于宏建路以北，平湖大道两侧地段。是以光机电为主的产业组团。组团除重点发展光机电产业外，同时发展纺织产业，积极扶持新兴产业的发展。

另外结合新开挖的北市河，在平湖大道和北市河交叉处规划一处大型综合仓储区。

（3）传统产业组团

位于兴工路两侧、钟埭集镇南部。现状为原钟埭工业区，具备一定的发展基础。组团在现有基础上机械发展，以服装箱包为重点产业，带动其他加工制造业的一类工业发展。

（4）产业发展组团

分为东、西、南三个组团，分别位于独黎路以北，新华北路东部，新华北路东侧、平兴公路以南，以及嘉善塘以西到平钟公路以南地段。现状以农业生产用地为主。组团作为开发区的弹性发展空间，结合开发区产业发展走向，根据发展需要，逐步建立新型的产业区。在上海塘和乍林公路之间作为远景预留用地，控制村庄建设规模。

强化工业配套服务设施，在每个工业组团设置一至二个综合服务点，主要包括餐厅、小超市、加油站、停车场、公厕、垃圾站等。为工业组团职工生活提供方便服务。

另外，利用上海塘的水运优势，在独黎路北侧、上海塘沿线预留一仓储区。

规划符合性分析：

本项目主要生产机械零部件及五金制品，企业处于平湖经济技术开发区地块内，根据《平湖市域总体规划（2006~2020年）》及《平湖经济开发区总体规划（2006~2020年）》，本项目的实施能符合平湖经济技术开发区产业定位，同时项目用地为规划工业用地，因此，项目建设符合平湖市域总体规划和平湖经济开发区总体规划等相关规划要求。

# 2.6平湖市环境功能区划

根据平湖市人民政府《平湖市环境功能区划》（2016年），按照《浙江省市、县环境功能区划编制技术指南（试行）》的分区方法，区划将平湖市划分为6类24个环境功能区，其中自然生态红线区2个，生态功能保障区4个，农产品安全保障区1个，人居环境保障区8个，环境优化准入区6个，环境重点准入区3个。

本项目租用厂房地理位置如下：

东北角：北纬30°43'22.28"，东径121°0'0.61"

东南角：北纬30°43'22.07"，东径121°0'0.68"

西南角：北纬30°43'22.00"，东径121°0'0.43"

西北角：北纬30°43'22.28"，东径121°0'0.34"

本项目所在地位于平湖经济技术开发区环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-1）。该区规划内容如表2-3：

表2-3  平湖经济技术开发区环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-1）

| 名称及编号 | 基本特征 | 主导功能与环境目标 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平湖经济技术开发区环境优化准入区0482-Ⅴ-0-1 | 面积为21.11平方公里； 为平湖经济技术开发区产业发展较成熟的区块，东靠平湖大道-环北二路-嘉善塘西岸15米-兴平一路-北环路-平湖大道-北市河北岸15米-兴平一路，西靠市域边界，北至市域边界-钟埭河南岸15米，南距嘉兴塘东段北岸15米； 环境功能综合评价指数：极高到高。 | 1、主导环境功能： 提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康安全。 2、环境质量目标： （1）地表水环境质量达到Ⅲ类标准； （2）环境空气质量达到二级标准； （3）声环境质量居住区达到2类标准，工业功能区达到3类标准； （4）土壤环境质量达到相应评价标准。 3、生态保护目标： 构建环境优美的生态工业园区。 | ①严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量； ②禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； ③新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； ④优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全； ⑤禁止畜禽养殖； ⑥加强土壤和地下水污染防治与修复； ⑦最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 |
|  | 负面清单：三类工业项目；国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。 |

本项目与管控措施的对照分析如表2-4所示。

表2-4  本项目与管控措施的对照分析表

| 序号 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 | 本项目无需区域总量平衡，本项目不属于三类工业项目 | 符合 |
| 2 | 禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 | 本项目为二类工业项目 | 符合 |
| 3 | 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 | 本项目生活污水经处理后排污纳管，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平 | 符合 |
| 4 | 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 | 根据项目所在地规划，本项目所在地为工业用地，最近敏感点为南侧约350m处社区（西林寺社区） | 符合 |
| 5 | 禁止畜禽养殖。 | 不涉及畜禽养殖 | 符合 |
| 6 | 加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 项目不涉及基建，无生产废水排放，生活污水纳管处置，同时对污染物采取防治措施，可强化土壤和地下水污染防治 | 符合 |
| 7 | 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 | 本项目不涉及周边水域、河岸进行开发占用，维持现有的自然生态系统 | 符合 |
| 8 | 落实负面清单要求。 | 本项目不属于负面清单中的项目，符合国家产业政策，允许建设 | 符合 |

环境功能区符合性分析：

本项目主要生产机械零部件及五金制品，属于“二十三、通用设备制造业”——“69、通用设备制造及维修；其他（仅组装的除外）”类项目，不属于该区负面清单中的项目。本项目为二类工业项目，无需区域总量平衡；项目污染物排放水平能达到国内先进水平，能确保人居环境安全；本项目不涉及畜禽养殖、基建、周边水域及河岸开发，符合相关管控措施。因此，项目建设符合平湖经济技术开发区环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-1）相关要求。

# 2.7规划环评情况

根据调查平湖经济技术开发区已于2017年编制完成了《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪评价报告书》，规划环评主要内容如下：

2.7.1规划优化调整

为进一步优化区域发展，提升区域品质，对园区内企业实施提档升级，针对制约园区发展的因素从工业布局、环保基础设施、园区生态化改造、环境风险应急体系建设、环境管理等方面提出了优化方案，具体见表2-5。

表2-5  优化方案

| 类型 | 具体优化方案 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 工业 布局 | 拟开发区域：控制居住用地周边100米范围进驻不产生废气污染的工业企业。 已开发区域推进三友新村、东小港小区、佳业花苑、清波公寓、名都佳苑、宏新北区、新群新村、尚锦花园、钟溪南村、钟埭社区周边100米内产生废气污染的工业企业用的退二进三或转型升级为无废气污染的项目或建设防护带。 | 居住用地和工业用地布局混杂。 |
| 基础 设施 | 1、加快区域内工业企业周边未拆迁的农居的拆迁安置工作。 | 拆迁、农村生活污水纳管工作滞后。 |
|  | 2、加快规划的农村生活污水的截污纳管，分区单独治理工作。推进阳台污水纳管工程。 |  |
|  | 3、区域水质性缺水，加强中水回用，推进分质供水。 |  |
|  | 4、加快推进东片污水处理厂扩容工程和嘉兴联合污水处理厂扩建工程。 | 因嘉兴联合污水处理厂扩建工程的不确定因素较多，平湖经济开发区废水东排工程做为应急方案，需及时扩建东片污水处理厂。 |
| 生态化改造 | 1、通过引进和开发清洁生产工艺和技术对园区现有企业进行改造和升级，并通过产业政策引导企业转型升级，促进产业和产品结构升级。 | 与国家生态工业示范区评价指标对照 |
|  | 2、企业在自身高效利用能源的基础上，对产生的废弃物和余热进行循环利用和梯级利用，使生产方式向“资源—产品—再生资源”的反馈式流程转变，最终实现能源高效利用和废物“零排放”。 |  |
|  | 3、推进再生水回用系统建设。 |  |
| 环境风险应急体系建设 | 1、建议加强突发性事故特性及实例的研究，设立环境管理与监控室，定期进行风险排查。 | 与国家生态工业示范区评价指标对照 |
|  | 2、加强与平湖市环境保护监测站的合作，加大监控力度，建立年度例行监测机制，购置一定的监测设备，提升自身监察能力。 |  |
|  | 3、开展区域环境风险预警体系研究，降低园区内危险化学品使用企业对园区内外居民的环境风险影响。 |  |
| 环境 管理 | 1、加强对园区内电镀企业、排放粉尘、恶臭的企业的环保管理力度。 | 土壤、河道底泥超标，大气PM10年均值超标。 |
|  | 2、建议对电镀、印染、造纸、酸洗企业严格跑冒滴漏、雨污分流系统的管理，加强对雨水口监督监测。 |  |

2.7.2环境减缓措施

平湖经济开发区内各企业根据各行业污染特征按法律、法规、污染物排放标准、行业污染防治技术政策等要求外，需关注下列污染防治措施的落实，具体见表2-6。

表2-6  平湖经济开发区需关注的污染防治措施

| 环境要素 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 水环境 | （1）区域内地表水水质差、达不到功能区划要求与区域面源污染重相关。在全省“五水共治”的大背景下，开展农村生活污水治理。 （2）进一步巩固已完成工业企业的整治成果，对企业雨污分流系统开展排查，建议对重点类型企业雨水口安装在线监控系统。 （3）推进对住宅区的阳台污水纳管排放工作。 （4）提高区域水资源利用效率，减少废水产生量。 园区内企业生产工艺的改变，可降低废水产生量，减少废水中污染物的产生量，减轻区域污水处理压力。 鼓励园区内的企业对产生的废水进行分质处理，分类利用，可大幅度减少废水产生量，节约水资源，降低生产成本。 |
| 大气 | （1）根据平湖市“五气共治”要求，有效落实各项治理措施。 （2）严把建设项目环境准入关，住宅、学校、机关办公场所周边100米范围内禁止建设产生工艺废气污染的项目。 （3）新增排放污染物的项目，严格控制颗粒物的新增排放量。 （4）按VOCs整治方案加快推进VOCs整治工作。 |
| 固废 | （1）建设危险废物储存场所，废乳化液、切削液、废槽液、废淬火油、油漆桶、含重金属污泥等必须及时委托有资质单位集中清运处置。 （2）分类存放，对各类固体废弃物必须分类管理、定点堆放；对生活垃圾实行分类收集，设置一定密度的垃圾箱和投放点，环卫部门应及时组织清运。对工业固体废弃物，工业区各企业必须设置专门的堆放点暂存，然后自行清运至统一地点进行集中处理，不得混入生活垃圾。 （3）提高废物综合利用、处理处置技术水平和综合利用率。 （4）加快危险废物处理中心的建设，解决瓶颈问题，力争2017年投产。 （5）区内企业加强危险废珠贮存场所的规范化建设。 |
| 地下水 | 分区防渗要求： （1）使用危险化学品的生物医药、机电行业、印染、造纸、电镀、化工等的危险化学品仓库、埋地污水管道、污水处理站、危险固废仓库、涉重行业及产生持久性污染物的生产车间等执行重点防渗区要求：等效黏土防渗层大于6.0m，渗透系数小于10-7cm/s。 （2）印染、造纸、产生废水的生物医药、化工等危险化学品使用企业的生产车间执行一般防渗区要求：等效黏土防渗层大于1.5m，渗透系数小于10-7cm/s。 （3）其它产生废水企业执行简单防渗区要求，对地面进行硬化。 |
| 噪声 | （1）加强对园区内各类噪声源的控制和管理，对于高噪设备必须进行隔声降噪，减少噪声污染。 （2）对入园企业必须实行“三同时”，建立噪声达标区。 （3）主干道沿线的规划居住用地等敏感项目，在推进项目实施时，应关注交通噪声对本项目的声环境的影响，采取退让、隔声窗等措施，降低交通噪声对居住环境声环境的影响。 |
| 环境应急 | 园区制定区域环境事件应急预案，以及园区危险化学品使用企业环境事件专项应急预案，建设应急设备、储备应急物资，建立环境事件风险防范的保障体系。 |

2.7.3环境准入负面清单

根据平湖经济开发区产业发展与布局规划、园区产业定位、环境功能区划要求和规划环评对制约因素的分析、园区存在的环境问题，提出环境准入负面清单。详见表2-7。

表2-7  平湖经济开发区环境准入负面清单

| 类别 | 执行区域 | 环境准入负面清单 | 制定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业清单 | 4-2 | 禁止发展工业项目类型：27、煤炭洗选配煤；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；58、水泥制造；59、水泥粉磨站；68耐火材料及其制品中的石棉制品；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其它石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；染料、颜料、油墨及其类似产品制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造。（除单纯混合和分装外的）；87焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造（制剂产品配套除外）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）等。 禁止新、扩建印染、制浆造纸、电镀等高水耗项目，技改项目在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量 国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。 | 平湖市环境功能区划及区域环境制约因素 |
| 行业清单 | 4-1 | 禁止发展三类工业项目及国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。 | 平湖市环境功能区划 |
|  |  | 禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 |  |
| 行业清单 | 3-1 | 禁止发展三类工业项目，涉及重金属、持久性有毒有机污染物的二类工业项目，包括：27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；E电力（不含30、火力发电中的燃煤发电）；46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素）；M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等和K机械、电子（有电镀工艺的）；116塑料制品（有电镀工艺的）。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量； 国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。 | 平湖市环境功能区划及区域环境制约因素 |
| 行业清单否定性指标 | 平湖经济开发区全域 | ①项目万元工业增加值综合能耗低于本市“十三五”末控制指标，或低于嘉兴市行业平均水平10%以上； ②COD亩均排放量低于全市平均水平，投资排污强度低于全市前两年平均水平； 不能符合以上两个条件不能准入。 | 平湖市工业投资项目准入评价实施办法（平政发〔2016〕160号） |
| 工艺清单 | 平湖经济开发区全域 | 印染产业禁止工艺： 间歇式染色设备：浴比高于1：8。 | 浙江省印染产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 化纤产业禁止工艺： 间歇法聚合聚酯生产工艺。 ②常规聚酯（PET）连续聚合生产装置单线产能不得小于20万吨/年。 | 浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 电镀产业禁止工艺： 禁止采用单级漂洗或直接冲洗工艺。 | 浙江省电镀产业环境准入指导意见（修订） |
| 工艺清单 | 平湖经济开发区全域 | 《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》等文件限制和禁止的工艺。 | / |
| 工艺装备及产品清单 | 平湖经济开发区全域 | 化纤产业禁止设备： 常规化纤长丝用锭使用轴长1200毫米及以下的半自动卷绕设备。 | 浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 全行业： 燃煤锅炉窑炉；《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》等文件限制和禁止的产品。 | 平湖市工业投资项目准入评价实施办法 |

建设项目拟建地位于本次规划环评中确定的平湖经济技术开发区4-1区域，建设项目不属于该区域的环境准入负面清单项目，能符合产业政策、产业发展等相关要求，满足入园准入条件，同时项目各类污染物经妥善治理后能够做到达标排放，能符合规划环评中的各项治理要求，因此项目实施能符合规划环评要求。

# 3.1地表水环境质量现状评价

3.1.1监测断面布置

为了解项目附近地表水环境现状质量，本环评采用《欧拓（平湖）汽车配件有限公司年产231万件汽车零部件扩建项目环境影响报告书》中委托检测数据进行分析评价；共布设2个监测断面，分别为1#欧拓南侧河道断面、2#平湖塘断面。监测断面位置见附图1。

3.1.2监测项目及方法

地表水环境质量监测项目为水温、pH、溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷和石油类。采样标准根据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）进行。

3.1.3监测时间及频次

监测时间为2018年5月11日~12日，每天采样一次。

3.1.4评价方法

本项目采用水质指数法评价水环境质量现状。

a、一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

式中：——评价因子的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

——评价因子在点的实测统计代表值，mg/L；

——评价因子的水质评价标准限值，mg/L。

b、溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

——溶解氧在点的实测统计代表值，mg/L；

——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，；

——实用盐度符号，量纲为1；

——水温，℃。

c、pH值的指数计算公式：

式中：——值的指数，大于1表明该水质因子超标；

——值实测统计代表值；

——评价标准中值的下限值；

——评价标准中值的上限值。

3.1.5监测及评价结果

具体监测数据及评价结果见表3-1。

表3-1  地表水监测点位水质监测结果

| 采样地点 | 采样时间 | 水温 | pH | DO | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP | COMmn | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 欧拓南侧河道断面 | 2018.5.11 | 11.6 | 7.31 | 6.2 | 24 | 2.9 | 0.901 | 0.310 | 4.9 | 0.36 |
|  | 2018.5.12 | 10.08 | 7.35 | 6.5 | 23 | 2.5 | 0.916 | 0.301 | 4.9 | 0.38 |
|  | 平均值 | 11.2 | 7.33 | 6.35 | 23.5 | 2.7 | 0.909 | 0.306 | 4.9 | 0.37 |
|  | III类标准 | - | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤.0.2 | ≤6 | ≤0.05 |
|  | 标准指数 | - | 0.17 | 0.77 | 1.18 | 0.68 | 0.91 | 1.53 | 0.82 | 7.40 |
|  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 超标 |
| 2# 欧拓西侧平湖塘断面 | 2018.5.11 | 12.1 | 7.40 | 6.4 | 18 | 2.0 | 0.948 | 0.315 | 4.6 | 0.33 |
|  | 2018.5.12 | 12.0 | 7.39 | 6.8 | 18 | 2.7 | 0.942 | 0.324 | 4.6 | 0.34 |
|  | 平均值 | 12.05 | 7.40 | 6.6 | 18 | 2.35 | 0.945 | 0.320 | 4.6 | 0.34 |
|  | III类标准 | - | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤.0.2 | ≤6 | ≤0.05 |
|  | 标准指数 | - | 0.20 | 0.72 | 0.90 | 0.59 | 0.95 | 1.60 | 0.77 | 6.80 |
|  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 超标 |

由表3-1可见，项目附近地表水水质除CODCr、TP、石油类外，其他指标均可以达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。超标原因为河道上游附近生活及农业污染源引起，平湖市整个区域地处杭、嘉、湖东部平原的下游，属平原河网地区，过境水量丰富是影响地表水环境质量现状的重要因素。

在全省“五水共治”的大背景下，区域大力开展农村生活污水治理；进一步巩固已完成工业企业的整治成果，对企业雨污分流系统开展排查，对重点类型企业雨水口安装在线监控系统；推进对住宅区的阳台污水纳管排放工作；提高区域水资源利用效率，减少废水产生量，鼓励园区内的企业对产生的废水进行分质处理，分类利用，大幅度减少废水产生量，节约水资源，降低生产成本，将污水治理作为首要任务完成。在采取地表水污染减缓措施的基础上，本项目所在区域附近地表水体水环境质量将会最终实现达标。

3.1.6污水处理厂受纳水体环境质量现状

企业废水由市政污水管网排入嘉兴市联合污水处理厂，纳污水体为杭州湾。

根据嘉兴市海洋与渔业局公布的《2017年嘉兴市海洋环境公报》，嘉兴市联合污水处理厂排污口邻近海域水质情况如下：

2017年5、8月监测时段海水中主要超标污染物为无机氮和活性磷酸盐，其余指标均符合功能区海水水质标准要求*；海洋沉积物质量良好，除铬符合第二类海洋沉积物质量标准外，其余指标均符合第一类沉积物质量标准，沉积物类型为粉砂；海洋生物体质量状况良好，监测的鱼类和甲壳类生物所有指标均未出现超标。排放口邻近海域综合环境质量等级**为第二级（一般），邻近海域总体环境质量受到轻微影响，需加强监督管理。

注：1、*：嘉兴市联合污水处理厂排污口邻近海域海洋功能区类型均为嘉兴港口航运区，海水水质质量执行不劣于第四类，海洋沉积物质量执行不劣于第三类。

2、**：排污口邻近海域综合环境质量等级分级如下：

好——邻近海域总体环境质量状况优良，需实施常规监督管理；

一般——邻近海域总体环境质量受到轻微影响，需加强监督管理；

差——邻近海域总体环境质量受到较重影响，需实施严格的监督管理；

极差——邻近海域总体环境质量受到严重影响，需实施最严格的监督管理。

# 3.2大气环境质量现状评价

建设项目所在地根据环境空气质量功能区分类划分为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)及关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）及其修改单中的相关要求（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准。本项目评价范围内只涉及一个行政区，本评价采用平湖市环境监测站提供的2018年环境质量数据进行评价，环境质量数据汇总见表3-2。

表3-2  平湖市2018年环境质量数据汇总表

| 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 9 | 60 | 14% | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均质量浓度 |  | 17 | 150 | 11% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 |  | 29 | 40 | 72% | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均质量浓度 |  | 68 | 80 | 85% | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 |  | 57 | 70 | 81% | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均质量浓度 |  | 120 | 150 | 80% | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | mg/m3 | 1.0 | 4 | 25% | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日最大8h平均质量浓度 | μg/m3 | 169 | 160 | 106% | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 |  | 31.8 | 35 | 91% | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均质量浓度 |  | 64 | 75 | 85% | 达标 |
| 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3不保留小数，CO保留1位小数。 |

根据环境质量数据可知，平湖市2018年SO2、NO2的年均质量浓度能够达到一级标准值；PM10、PM2.5的年均质量浓度能够达到二级标准值。SO2、NO2的24小时日平均第98百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均一级标准值；PM10、CO、PM2.5的24小时日平均第95百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均二级标准值；O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超国家环境质量日最大8小时平均二级标准值，超标率为6%。综上，项目区域环境空气属于未达标区。

2017年起全市环保工作紧紧围绕市委市政府打造具有国际化品质的现代化网络型田园城市决策部署，以改善环境质量为核心，深入推进“五水共治”、“五气共治”、“五废共治”，全市环境质量加快向好。在大气环境方面，根据《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市大气环境质量限期达标规划的通知》（嘉政办发〔2019〕29号），通过落实各项重点任务和措施，到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标。到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。平湖市整体空气优良率同比提高，具有一定程度的改善。接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确“167”工作思路，分解7个方面36项任务；编制2023年大气环境质量限期达标规划。实施工业污染防治专项行动，完成热电企业超低排放改造，实施重点行业废气清洁排放技术改造，统筹推进能源结构调整、产业结构调整、机动车污染防治、扬尘烟尘整治和农村废气治理专项行动。全面启动区域臭气废气整治工作，开展风险源排查，编制整治方案和项目库，明确三年内完成 90 个市级重点企业治理项目，扎实推进全密闭、全加盖、全收集、全处理、全监管等“五全”目标落实。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善，平湖市空气质量将达到环境功能区中的环境空气质量目标，将逐步由空气质量不达标区转变为达标区。

# 3.3声环境现状

根据《平湖市城市区域声环境功能区划分方案》（平政办发〔2019〕53号），本项目位于3-01声环境功能区，属于3类声环境功能区，各厂界执行3类标准，为了解企业所在地区域的声环境质量现状，环评期间对项目所在地厂界四周进行了监测，监测时间为2019年11月8日，具体检测结果如表3-3所示。

表3-3  噪声现状监测结果  单位：dB(A)

| 采样时间 | 测点编号 | 测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 |
| 2019年11月8日 | 01 | 厂界东 | 55.2 | 65 | 44.1 | 55 |
|  | 02 | 厂界南 | 54.9 | 65 | 43.6 | 55 |
|  | 03 | 厂界西 | 53.1 | 65 | 42.5 | 55 |
|  | 04 | 厂界北 | 52.8 | 65 | 42.4 | 55 |

由监测情况可知，项目各侧厂界昼夜噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。

# 3.4周边污染源情况及主要环境问题

本项目位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，项目周边污染源主要有：台湾祖扬上晋科技化纤（平湖）有限公司、全拓交通器材（平湖）有限公司、平湖市宝昌金属制品有限公司等，具体见表3-4。

表3-4  项目周边主要工业企业污染源调查情况

| 企业名称 | 方位 | 与项目周边最近距离（m） | 产品 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上晋科技化纤（平湖）有限公司 | 南 | 约75 | 化纤 | 生产废水、噪声 |
| 全拓交通器材（平湖）有限公司 | 西 | 约50 | 交通运输工具使用的无机非金属材料制品，内外装饰用品 | 生活污水、噪声、废机油、非甲烷总烃 |
| 平湖市宝昌金属制品有限公司 | 西 | 约20 | 金属制品的制造 | 生活污水、噪声、金属边角料 |
| 平湖市和挺塑料有限公司 | 北 | 约10 | 塑料制品 | 生活污水、噪声、非甲烷总烃 |
| 平湖市森欣无纺制品有限公司 | 北 | 约15 | 工程用特种纺织品及无纺布制品 | 生产废水、噪声 |

# 3.5主要环境保护目标

### 3.5.1评价范围

根据环境影响评价技术导则和《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》的要求及该项目的污染特点确定评价范围如下：

1、地表水环境评价范围：本项目无生产废水产生，仅排放员工日常生活污水，且纳入开发区内市政污水管网，最终排放至嘉兴联合污水处理厂处理，属于间接排放；间接排放建设项目评价等级为三级B，故其评价范围应符合以下要求：

a)应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

b)涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

2、地下水环境评价范围：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。

3、大气评价范围：本项目无废气产生。

4、声环境评价范围：厂界外200m范围内。

5、土壤评价范围：依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）表A.1“土壤环境影响评价项目类别”中的相关内容判定，本项目类别属于III类；本项目周边50m范围内无环境敏感目标，周边土壤环境敏感程度为不敏感；项目占地小于5hm2，用地规模属于小型。因此，本项目土壤环境影响评价工作等级低于三级，根据导则，本项目不开展土壤环境影响评价工作。

6、环境风险影响评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q值<1，判断该项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简要分析，描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施，给出定性说明。

### 3.5.2保护目标

1、地表水水环境保护目标

根据项目周边现场踏勘及相关规划，本项目评价范围无饮用水水源保护区、饮用水取水口；无涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地等环境敏感区，不涉及地表水环境风险，无水环境保护目标。

2、声环境保护目标

本项目距离最近敏感目标约350m，厂址200m范围内不涉及声环境保护目标。

# 4.1环境质量标准

4.1.1水环境

项目附近地表水水体为嘉善塘及其相关河流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，其水体属于杭嘉湖147，其所在功能区为Ⅲ类功能区,水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见表4-1。

表4-1  地表水环境质量标准     单位：mg/L，pH除外

| 参数 | pH | DO | CODMn | CODCr | BOD5 | 石油类 | TP | NN3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤1.0 |

4.1.2大气环境

根据环境空气质量功能区划，本项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的相关要求（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准，具体见表4-2。

表4-2  《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOX | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |

4.1.3声环境

根据《平湖市城市区域声环境功能区划分方案》（平政办发〔2019〕53号），本项目位于3-01声环境功能区，属于3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类标准，具体见表4-3。

表4-3  《声环境质量标准》(GB 3096-2008)    单位：dB（A）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

# 4.2污染物排放标准

4.2.1废水排放标准

项目生产过程不产生废水，项目生活污水纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中NH3-N、TP参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）：35mg/L、8mg/L）。目前，嘉兴联合污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准，具体见表4-4。

表4-4  废水排放标准           单位:mg/L，除pH外

| 序号 | 项目 | GB 18918-2002一级A标准 | GB 8978-1996三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 色度 | 30 | － |
| 3 | SS | 10 | 400 |
| 4 | BOD5 | 10 | 300 |
| 5 | CODCr | 50 | 500 |
| 6 | 氨氮 | 5 | 35 |
| 7 | TP | 0.5 | 8 |

4.2.2噪声排放标准

项目各侧厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，具体见表4-5。

表4-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）  单位：dB(A)

| 时段 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4.2.3固废控制标准

危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号）。

# 4.3总量控制指标

4.3.1总量控制内容

根据国务院发布的《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号），“十三五”期间国家对COD、SO2、NOX和NH3-N四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

实施污染物排放的总量控制应立足于采纳先进的生产工艺、推行清洁生产、末端治理达标排放及区域污染物总量控制等基本控制原则。企业的污染物控制要体现推行清洁生产、控制污染物排放的原则，将污染物的末端治理转向生产的全面生产过程污染预防，进一步提高物料的回收利用，减轻末端治理的难度。根据工程分析中污染物排放种类及污染因子，本企业纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N。

4.3.2总量控制目标建议值

根据本项目工程分析，项目三废产排情况如表4-6所示。

表4-6  项目三废产排情况汇总表

| 名称 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 153 | 0 | 153 |
|  |  | CODCr | 0.046 | 0.038 | 0.008 |
|  |  | 氨氮 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |
| 废气 | / | / | / | / |
| 固废 | 不合格产品 | 1 | 1 | 0 |
|  | 金属边角料 | 23 | 23 | 0 |
|  | 废切削液 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.68 | 0.68 | 0 |
|  | 废包装桶 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4.32 | 4.32 | 0 |

根据《关于印发平湖市主要污染物总量控制和排污权交易办法的通知》（平政发〔2019〕105号），“第十八条 以下情形可不纳入总量平衡范围。”中“（二）仅排放职工生活污水、或其排放的职工生活污水和生产废水独立收集、分开计量的，职工生活污水新增的化学需氧量、氨氮排污指标。”由于项目仅排放生活污水，因此可不纳入总量平衡范围，故本项目新增的化学需氧量、氨氮总量可以不进行区域替代削减。

本项目实施后，企业总量控制建议值为：CODCr≤0.008t/a，NH3-N≤0.001t/a。

# 5.1建设项目生产工艺简述

本项目生产工艺所使用的切削液为切削液原液与水按1:15的比例混合配比得到。

5.1.1皮带轮生产工艺流程

工艺流程说明：

本工艺所使用的球墨铸铁为外购。

1、车内孔：车内孔工序由数控机床进行完成，按照产品设计尺寸对球墨铸铁内孔进行加工，使其达到规定的孔径。

2、车外圆：车外圆工序由数控机床进行完成，按照工艺图纸对球墨铸铁外侧进行加工，使其外圈规整。

3、打孔：打孔工序由加工中心完成，按图纸对半成品进行打孔作业。

4、检验及包装入库：产品经质检合格后即可包装入库。

5.1.2刹车盘生产工艺流程

工艺流程说明：

本工艺所使用的钢材为外购。

1、打孔：使用加工中心对钢材进行打孔，使其符合设计要求。

2、打磨：将半成品送入磨床中进行打磨，对半成品进行抛光处理。

3、检验及包装入库：产品经质检合格后即可包装入库。

5.1.3齿轮生产工艺流程

工艺流程说明：

本工艺所使用的铜材为外购。

1、车内孔：车内孔工序由数控机床进行完成，按照产品设计尺寸对铜材内孔进行加工，使其达到规定的孔径。

2、车外圆：车外圆工序由数控机床进行完成，按照工艺图纸对铜材外侧进行加工，使其外圈规整。

3、打孔：打孔工序由加工中心完成，按图纸对半成品进行打孔作业。

4、检验及包装入库：产品经质检合格后即可包装入库。

# 5.2主要污染工序

污染因素识别

1、废水：本项目无生产废水产生，仅排放员工生活污水。

2、废气：本项目生产工艺中仅为机械加工，且均为低速车铣钻等加工，故无废气产生。

3、固体废弃物：本项目固废主要是不合格产品、金属边角料、废切削液、废矿物油、废包装桶、职工日常生活垃圾。

4、噪声：本项目噪声源主要为加工中心、数控机床、铣床等设备运行噪声。

# 5.3污染源强分析

5.3.1废水

本项目定员12人，无生产废水产生，生活用水量按50升/人/天计，则新增生活用水量为0.6t/d、180t/a，生活污水产生量按用水量85%计，则生活污水产生量约为153t/a。生活污水水质参照城市污水水质：CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L。生活污水经化粪池处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准纳入开发区污水管网，最终至嘉兴联合污水处理厂处理达标后排放杭州湾。

本项目主要废水污染物产生和排放情况见表5-1。

表5-1  项目废水污染物产排情况

| 污染物名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 纳管浓度 mg/L | 纳管量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 153t/a | CODCr | 300 | 0.046 | 300 | 0.046 | 50 | 0.008 |
|  | 氨氮 | 30 | 0.005 | 30 | 0.005 | 5 | 0.001 |

5.3.2废气

本项目无废气产生。

5.3.3噪声

本项目噪声源主要加工中心、数控机床、铣床等设备运行噪声。噪声源强为70~80dB（A），根据同类型设备类比调查，本项目各噪声源的噪声级见表5-2。

表5-2  项目主要噪声源及噪声级表

| 序 号 | 设 施 名 称 | 噪声值（dB） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工中心 | 77~80 | 距设备1m处 |
| 2 | 数控车床 | 75~80 |  |
| 3 | 普通车床 | 70~75 |  |
| 4 | 磨床 | 75~80 |  |
| 5 | 铣床 | 70~75 |  |
| 6 | 钻床 | 70~73 |  |

5.3.4固体废弃物

1、项目副产物产生情况

本项目副产物主要是不合格产品、金属边角料、废切削液、废矿物油、废包装桶和员工生活垃圾。

（1）不合格产品

本项目产品会有一定的次品率，根据建设单位提供的资料，本项目次品率约为1%，本项目原材料使用量共为100t/a，则不合格产品产生量约为1t/a，其中，废皮带轮0.6t/a、废刹车盘0.3t/a、废齿轮0.1t/a。不合格产品收集后出售给物资回收部门。

（2）金属边角料

本项目金属边角料主要是机加工（车内孔、车外圆、打孔及打磨）过程中会产生一定量的金属边角料以及金属碎屑，根据建设单位提供的资料，本项目机加工过程中金属边角料的产生量约占原料的23%。则本项目金属边角料产生量约为23t/a，其中废球墨铸铁19.4t/a、废钢材2.7t/a、废铜材0.9t/a，金属边角料收集后出售给物资回收部门。

（3）废切削液

本项目在机加工的过程中需要切削液对设备的刀具进行冷却和润滑作用。本项目废切削液的产生量约为1.5t/a。废切削液属于危险废物，由企业集中收集后委托给有资质的危废单位进行处置。

（4）废矿物油

本项目在机加工的过程中会产生废矿物油，本项目废矿物油的产生量约为0.68t/a。废矿物油属于危险废物，由企业集中收集后委托给有资质的危废单位进行处置。

（5）废包装桶

项目用油均为桶装，单桶重量约为170kg，本项目需用切削液0.68t/a、矿物油0.68t/a，则本项目废包装桶年产生量约为8个，单个废包装桶重量约为20kg，则废包装桶约0.16t/a。废包装桶属于危险废物，由企业集中收集后委托给有资质的危废单位进行处置。

（6）生活垃圾

本项目劳动定员为12人，职工日常生活产生的生活垃圾量按每人每天1.2kg计，则每天产生的生活垃圾14.4kg，年产生生活垃圾约4.32t；职工生活垃圾由当地环卫部门有偿清运。

项目副产物产生情况汇总见表5-3。

表5-3  项目副产物产生情况

| 序号 | 产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格产品 | 整个生产 | 固 | 铁、钢、铜 | 1t/a |
| 2 | 金属边角料 | 机加工 | 固 | 铁、钢、铜 | 23t/a |
| 3 | 废切削液 | 机加工 | 液 | 矿物油 | 1.5t/a |
| 4 | 废矿物油 | 机加工 | 液 | 矿物油 | 0.68t/a |
| 5 | 废包装桶 | 包装 | 固 | 矿物油、废包装桶 | 0.16t/a |
| 6 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 固 | 生活垃圾 | 4.32t/a |

2、属性判定

（1）固体废物属性

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），固体废物属性判定结果见表5-4。

表5-4  项目副产物产生情况

| 序号 | 产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格产品 | 整个生产 | 固 | 铁、钢、铜 | 是 | 4.1 a） |
| 2 | 金属边角料 | 机加工 | 固 | 铁、钢、铜 | 是 | 4.2 a） |
| 3 | 废切削液 | 机加工 | 液 | 矿物油 | 是 | 4.1 c） |
| 4 | 废矿物油 | 机加工 | 液 | 矿物油 | 是 | 4.1 c） |
| 5 | 废包装桶 | 包装 | 固 | 矿物油、废包装桶 | 是 | 4.1 c） |
| 6 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 固 | 生活垃圾 | 是 | 5.1 a）、b)、c) |

由上表可知，不合格产品、金属边角料、废切削液、废矿物油、废包装桶、生活垃圾为固体废物。

（2）危险废物属性

根据《国家危险废物名录（2016）》以及《危险废物鉴别标准》，危险废物属性的判定结果见表5-5。

表5-5  项目危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于 危险废物 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格产品 | 整个生产 | 否 | — | — |
| 2 | 金属边角料 | 机加工 | 否 | — | — |
| 3 | 废切削液 | 机加工 | 是 | HW09 | 900-006-09 |
| 4 | 废矿物油 | 机加工 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 5 | 废包装桶 | 包装 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 否 | — | — |

3、项目固体废物分析结果及处置情况

（1）一般固废情况汇总

项目一般固废产生情况见表5-6。

表5-6  一般固废产生情况汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格产品 | 整个生产 | 固 | 铁、钢、铜 | 1t/a | 出售给物资回收单位 |
| 2 | 金属边角料 | 机加工 | 固 | 铁、钢、铜 | 23t/a |  |
| 3 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 固 | 生活垃圾 | 4.32t/a | 当地环卫部门有偿清运 |

（2）危险废物情况汇总

建设项目危险废物产生及处置情况汇总见表5-7。

表5-7  危险废物产生情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 1.5t/a | 机加工 | 液 | 矿物油 | 一年 | T | 危废暂存库分区存放，委托有资质单位处置 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.68t/a | 机加工 | 液 | 矿物油 | 一年 | T/I |  |
| 5 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.16t/a | 包装 | 固 | 矿物油、废包装桶 | 一年 | T/In |  |

5.3.5项目污染汇总

项目污染源强汇总见表5-8。

表5-8  本项目污染源强汇总

| 名称 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 环境排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 153 | 0 | 153 |
|  |  | CODCr | 0.046 | 0.038 | 0.008 |
|  |  | 氨氮 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |
| 废气 | / | / | / | / |
| 固废 | 不合格产品 | 1 | 1 | 0 |
|  | 金属边角料 | 23 | 23 | 0 |
|  | 废切削液 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.68 | 0.68 | 0 |
|  | 废包装桶 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4.32 | 4.32 | 0 |
| 噪声 | 加工中心77～80dB（A），数控车床75～80dB（A），普通车床70~75dB（A），磨床75~80dB（A），铣床70~75dB（A），钻床70~73dB（A）等 |

# 6.1项目实施后企业主要污染物产生及预计排放情况如下表

表6-1  本项目实施后企业主要污染物产生及预计排放情况表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活 | 废水量 | 153t/a | 嘉兴联合污水处理厂 |
|  |  | CODCr | 0.046t/a | 50mg/L，0.008t/a |  |
|  |  | NH3-N | 0.005t/a | 5mg/L，0.001t/a |  |
| 大气污染物 | / | / | / | / | / |
| 固体 废弃物 | 整个生产 | 不合格产品 | 1t/a | 0 | 出售给废品回收单位 |
|  | 机加工 | 金属边角料 | 23t/a | 0 |  |
|  | 机加工 | 废切削液 | 1.5t/a | 0 | 危废暂存库分区存放，委托有资质单位处置 |
|  | 机加工 | 废矿物油 | 0.68t/a | 0 |  |
|  | 包装 | 废包装桶 | 0.16t/a | 0 |  |
|  | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 4.32t/a | 0 | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 加工中心77～80dB（A），数控车床75～80dB（A），普通车床70~75dB（A），磨床75~80dB（A），铣床70~75dB（A），钻床70~73dB（A）等 | 周围声环境 |

主要生态影响（不够时可附另页）：

平湖福纯机械有限公司年产机械零部件、五金制品5000件项目，位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，租用全拓交通器材（平湖）有限公司的部分空置厂房，不涉及土建；根据实地踏勘，建设区域周边为已建成工业开发区，基础建设完善，邻近地区无大面积植被群落及珍稀动植物资源等。

主要生态恢复及预防措施有：项目建成后，各侧厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求；固体废弃物均能落实处置途径。

综上所述，预计建设项目对周围生态环境影响不大。

# 7.1施工期环境影响分析

本项目位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南；项目施工期主要为少量设备安装过程，该施工期要求集中收集设备废弃材料，妥善处理，则项目施工过程对周围环境的影响较小。

# 7.2营运期环境影响分析

7.2.1水环境影响分析

1、评价等级确定

本项目废水仅为员工日常生活污水，无生产废水产生；项目废水污染物产排情况见表7-1。

表7-1  项目废水污染物产排情况

| 污染物名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 纳管浓度 mg/L | 纳管量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 153t/a | CODCr | 300 | 0.046 | 300 | 0.046 | 50 | 0.008 |
|  | NH3-N | 30 | 0.005 | 30 | 0.005 | 5 | 0.001 |

本项目废水主要是日常生活污水，纳入开发区内市政污水管网，最终排放至嘉兴联合污水处理厂处理，属于间接排放，废水纳管排放量为0.51t/d、153t/a；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)，间接排放建设项目评价等级为三级B，故本项目仅从以下两方面对水环境影响进行分析：

A、废水纳管水质可达性分析；

B、项目废水纳管至嘉兴联合污水处理厂可行性分析。

2、地表水环境影响分析

A、项目废水处理后纳管可达性分析

生活污水经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求（其中NH3-N参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)：NH3-N≤35mg/L）。

B、项目废水纳管至嘉兴联合污水处理厂可行性分析

I.容量的可行性分析

项目废水经厂区污水处理设施处理达标后纳入嘉兴联合污水处理厂，本项目投产后，废水排放量为0.51t/d、153t/a，本项目日排放量相对较少，嘉兴联合污水处理厂目前尚有容量接受企业产生的废水量。

II.时间、空间衔接上的可行性分析

项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与嘉兴联合污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。

III.污水处理工艺可行性分析

本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，嘉兴联合污水处理厂处理工艺采用厌氧酸化水解＋A2/O鼓风延时曝气生物脱氮除磷工艺，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。

综上分析，厂区污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由嘉兴联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾海域。本项目废水总排放量为153t/a（约0.51t/d），仅占嘉兴联合污水处理厂处理规模的0.00000085%，完全有能力接纳建设项目排放的废水；嘉兴联合污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无影响。

废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表7-2。

表7-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODCr NH3-N | 进入嘉兴联合污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 1 | 生活污水处理系统 | 沉淀和厌氧发酵 | DW001 | (是 (否 | (企业总排 (雨水排放 (轻净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 |

废水排放口基本情况详见表7-3，废水污染物排放执行标准详见表7-4。

表7-3  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 120°59'56.74" | 30°43'22.25" | 0.0153 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 8:00~次日8:00 | 嘉兴联合污水处理厂 | CODCr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |

表7-4  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准【其中纳管废水中氨氮、总磷达浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放浓度限值】 | 500 |
|  |  | NH3-N |  | 35 |

废水污染物排放信息详见表7-5。

表7-5  废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | DW001 | CODCr | 300 | 0.00016 | 0.046 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.00002 | 0.005 |
| 全厂排放口合计 | CODCr | 0.05 |
|  | NH3-N | 0.005 |

项目地表水环境影响评价自查表详见表7-6。

表7-6  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 影响因子 | 直接排放 □；间接排放(；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 ( | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 ( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区□ 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
| 影响预测 | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域环境质量改善目标 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | CODCr | 0.008 | 50 |
|  |  | 氨氮 | 0.001 | 5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 废水处理设施 (；水文减缓措施 □；生态流量保障设置 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 ( | 手动 (；自动□；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （—） | （ 废水总排放口 ） |
|  |  | 监测因子 | （） | （CODCr、NH3-N） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 □ |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

综上所述，本项目废水排放量较少，且纳入污水管网，只要企业做好污水管网，废水的收集处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。

7.2.2地下水环境影响分析

1、评价等级确定

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子”——“71、通用、专用设备制造及维修；其他”类项目，编制报告表项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中4总则中4.1一般性原则的规定“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响的污染来源主要为化粪池、管道衔接装置等，其对地下水产生影响的途径主要是渗透污染。项目运营过程中化粪池、管道衔接装置主要为依托全拓交通器材（平湖）有限公司的现有设施，本项目需按照相关规范要求做好防漏、防渗措施，定期检查管道，禁止在管道上放置重物，可确保不对地下水环境造成污染。另外，鉴于本项目不以地下水作为供水水源，项目周边也无对项目建设敏感的水源地，本次评价认为项目在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状使用功能。综上，实施本项目对区域地下水环境的影响较小。

7.2.3土壤环境影响分析

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）表A.1“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造；其他”类项目，土壤环境影响评价项目类别为III类；本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）中表3“污染影响型敏感程度分级表”，本项目周边50m内无环境敏感目标，建设项目所在地周边土壤环境敏感度属于“环境敏感程度-不敏感”，项目所在地为工业园区，占地面积小于5hm2，为小型规模，故根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）中表4“污染影响型评价工作等级划分表”，该建设项目土壤环境影响评价工作等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。本项目主要生产机械零部件，生产工艺以机械零部件机加工为主；生产过程中无生产废水产生，主要为员工生活污水；生产过程中无废气产生；本项目固废主要是不合格产品、金属边角料、废切削液、废矿物油、废包装桶以及生活垃圾，一般废物置于一般废物堆放处，危废暂存于标准厂房西侧危废堆放处，危废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关要求进行设置，做到避雨、防渗、防漏；项目建成后，废水、固废均能得到妥善处理，危废暂存库等关键场所按相关要求做好防渗、防漏措施，预计项目建设对周边土壤环境的影响可控制在厂区范围内，不会对周边造成不利影响，因此，本项目不开展土壤环境影响评价工作。

7.2.4大气环境影响分析

本项目无废气产生，故不进行大气环境影响分析。

7.2.5声环境影响分析

1、噪声源强

根据工程分析，项目噪声主要是加工中心77～80dB（A），数控车床75～80dB（A），普通车床70~75dB（A），磨床75~80dB（A），铣床70~75dB（A），钻床70~73dB（A）等。

2、噪声影响分析

噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即：

Lp=Lw－ΣAi

其中： Lp：受声点声级

Lw：整体声源的声功率级

ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和

对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为：Aa=10lg（2πr2）

其中：r：整体声源的中心到受声点的距离

一般厂房的屏蔽衰减一般为Ab=10~30dB。在此取值20dB

在工程计算中，简化的声功率换算公式为：

Lw=Lpi + 10lg（2S）

其中：Lpi：本生产车间类比调查所测得的平均声压值，dB。

S：生产车间面积（m2）。

各受声点的声级计算模式为：

Lp=Lpi+10 lg（2S）-10lg（2πr2）-Ab

多个声源叠加计算模式：

NLpt=10lg（Σ 100.1Lpi ）

预测参数表：

车间整体声源参数详见表7-7。

表7-7  预测基本参数表

| 车间 | 厂房面积（m2） | 平均声压级（dB） | 声源中心至东厂界距离（m） | 声源中心至南厂界距离（m） | 声源中心至西厂界距离（m） | 声源中心至北厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 1183 | 75 | 95 | 20 | 110 | 70 |

经过计算，厂界噪声预测结果见表7-8。

表7-8  厂界噪声影响预测  单位：dB(A)

| 监测点名称 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间贡献值 | 41.2 | 54.7 | 39.9 | 43.9 |
| 昼间标准值 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 夜间标准值 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

经预测，项目各侧厂界昼夜噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类排放标准要求。为确保企业厂界噪声稳定达标，企业需落实如下噪声防治措施：

（1）根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的加工中心等，以从声源上降低设备本身噪声。

（2）合理布局，高噪声设备尽可能布置在厂房中间。

（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

7.2.6固体废弃物环境影响分析

1、固废影响分析

本项目副产物主要是不合格产品、金属边角料、废切削液、废矿物油、废包装桶和员工生活垃圾。

（1）不合格产品

本项目产品会有一定的次品率，不合格产品收集后出售给物资回收部门。

（2）金属边角料

金属边角料收集后出售给物资回收部门。

（3）废切削液

在机加工的过程中需要切削液对设备的刀具进行冷却和润滑作用。设备产生的废切削液属于危险废物，废物类别为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）—“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，废物代码为900-006-09，收集后暂存于危废仓库内，由有资质的单位运输、处置。

（4）废矿物油

在机加工的过程中需要矿物油对设备进行维护。设备产生的废矿物油属于危险废物，废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物）—“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，废物代码为900-249-08，收集后暂存于危废仓库内，由有资质的单位运输、处置。

（5）废包装桶

本项目矿物油均为桶装，使用后剩余的包装桶残留一定量的矿物油。该空桶属于危险废物，废物类别为HW49（其他废物）—“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废仓库内，由有资质的单位运输、处置。

（6）生活垃圾

职工生活垃圾由当地环卫部门有偿清运。

只要加强管理，危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号），制定相应制度体系，落实相关人员责任，则本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。

2、危险废物贮存场所环境影响分析

（1）建设项目危废暂存库设置于西侧，危废仓库规格约3m*2m=6m2，可满足本项目危废暂存，距离周边敏感目标较远，项目危险废物暂存不会对周围环境产生不良影响。因此，建设项目危废暂存库的设置是可行的。

（2）根据各种危废暂存周期、暂存量（每年清运一次计），估算项目实施后企业危险废物所需储存面积约为4m2，本项目设置危废库面积约6m2，能满足危险废物暂存的要求。

（3）建设项目危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置，地面按要求进行防腐、防渗处理，场内设集液池和废水导排渠；日常运行过程中，危险废物采用密闭容器进行包装贮存。建设项目危险废物按要求贮存后，贮存过程不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标产生不良影响。

3、运输过程的环境影响分析

建设项目危废暂存库与产污点具体较近，污染物转移时将利用密闭容器进行封存，不会对运输沿线产生不利的环境影响，不会对项目周围环境产生不利影响。

4、委托利用或者处置的环境影响分析

目前企业暂未签订危废处置单位。其他危废暂未签订危废处置单位，应尽快与相关危废单位签订回收处置协议，企业周围有资质的危废处置单位基本情况见表7-9。

表7-9  企业周围有资质的危废处置单位基本情况

| 处置单位名称 | 资质 | 联系电话 | 地址 | 经营危险废物类别 | 处置能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | 浙危废经第78号 | 张富标0573-82511700 | 嘉兴港区化工园区 | HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW34、HW45、HW49、HW50医药废物，废药物、药品，农药废物，废有机溶剂与含有机溶剂废物，废矿物油与含矿物油废物，油/水、烃/水混合物或乳化液，精（蒸）馏残渣等 | 10000吨/年 |
| 嘉兴德达资源循环利用有限公司 | 浙危废经第01号 | 廖和平0573-84584737 | 嘉善县西塘镇六号桥北东丘村 | HW06 、HW09、HW17、HW22、HW34、HW49有机溶剂废物、废乳化液、表面处理废物、含铜废物、废酸、废包装桶 | 60000吨/年 |
| 嘉善海润生物科技有限公司 | 浙危废经第193号 | 徐雪忠，0573-84868888 | 嘉善县惠民街道丽正路15号 | HW06、HW09、HW13、HW34、HW35、HW49废有机溶剂、废乳化液、废显影液等 | 36500吨/年 |

根据工作分析，建设项目产生的危险废物主要为HW49、HW08、HW09，建设项目危险废物产生量较小，周边危险废物处置企业具有处置本项目各危险废物的资质，因此项目危险废物按要求委托处置后，不会对周围环境产生不良影响。

7.2.7生态影响分析

本项目属于一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中表1“生态影响评价工作等级划分表”的内容，本项目属于三级评价。

根据实地踏勘，建设区域周边环境良好，邻近地区无大面积植被群落及珍稀动植物资源等。在建设过程中，一定要按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系。

本项目投产后，生活污水经厂区内化粪池处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后纳入污水管网；本项目无废气产生；固体废弃物均能落实处置途径。

采取上述措施后，预计本项目对周围生态环境影响不大。

# 7.3 退役后的环境影响分析

本项目退役后，不会再产生废水、废气、噪声和废渣等污染物，遗留的主要是房屋和设备。厂房可作它用，废弃的各种设备不含放射性、易腐蚀性或剧毒物质，因此设备经过清洁后可以拆除，设备的主要原料为金属，对设备作拆除分拣处理后可回收利用。清洁后所产生的的废油、废油水混合物要委托给有资质的单位进行处理。尚未用完的原料须经妥善包装后由原料生产厂家回收或外售。综上，本项目退役后对周围环境影响较小。

# 7.4 环境风险评价

7.4.1 环境风险评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目）”须进行环境风险评价。

7.4.2 风险潜势及风险等级判定

1、危险物质数量和分布情况

危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量）判定。本项目涉及的风险物质为切削液、矿物油。

2、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的存在总量与其附录B中所对应临界量的比值Q：

（1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

（2）当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1,q2……qn—每种危险物质最大存在总量（t）；

Q1,Q2……Qn—每种危险物质的临界量（t）。

对照危险物质临界量和本项目生产涉及的各种危险物质的最大存在总量情况，具体见表7-10

表7-10  企业危险物质最大存在总量与临界量比值

| 序号 | 物质名称 | 最大存在总量 q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切削液 | 0.34 | 2500 | 0.000136 |
| 2 | 矿物油 | 0.51 | 2500 | 0.000204 |

由表可知，项目危险物质最大存储量与临界量比值Q=q1/Q1+q2/Q2…+qn/Qn=0.00034，综上，判断该项目的环境风险潜势为Ⅰ。

3、环境风险评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分具体见表7-11。

表7-11  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作等级划分表，确定本项目环境风险评价等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险措施等方面给出定性的说明。

7.4.3 环境风险识别

本项目使用的切削液、矿物油属可燃物，遇明火、高温或氧化剂接触，有引起爆炸的危险以及泄露风险。

7.4.4环境风险分析

根据同类项目类比调查，并结合本项目实际情况分析，项目存在的风险隐患主要存在以下几方面：

1、大气环境：发生火灾爆炸等风险事故时，影响范围主要在厂区内，对厂界外影响较小。本项目周边敏感点距离较远，且切削液、矿物油充分燃烧后的产物为二氧化碳和水，即使伴有少量CO、烟尘和携带少量未燃尽的物料，在消防水的洗涤下，也不会对环境产生很大的影响。

2、地表水环境：在发生风险事故时产生的事故废水对周围水环境的影响途径主要是事故废水没有控制在厂区内，进入附近水体，污染附近水体水质。项目厂界距离最近地表水体约95m，有足够的缓冲区域，只要加强企业内部管理，完善应急措施，可控制事故废水排放。只要企业做好以上措施，对地表水的环境风险较小。

3、地下水环境：在发生风险事故时产生的事故废水经厂区地面渗入地下水中，对地下水环境产生一定的影响。由于本项目使用的切削液、矿物油量少，泄漏发生在生产车间或原料仓库，生产车间或原料仓库地面已硬化，因此，对地下水的环境风险较小。

7.4.5 环境风险防范措施及应急要求

1、总图布置风险防范措施

厂区中配套建设应急救援设施，救援通道，应急疏散避难所等防护设施，按《安全标准》规定在生产区、贮存区设置有关的安全标志。

2、运输过程中的事故防范措施

企业采购有切削液等矿物油由供应商使用专用车辆按照相关规定运输。

3、贮存过程中的安全防范措施

（1）在装卸切削液等矿物油前，预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运工具。

（2）操作人员应根据不同物品的危险特性，分别配戴相应的防护用具，包括工作服、手套等。

（3）切削液等矿物油洒落地面上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。

（4）装卸切削液等矿物油时，不得饮酒、吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。保持现场空气流通。

4、使用过程防范措施

（1）根据风险物质的性质，对仓库及车间考虑防火、防爆、耐腐蚀及排风的要求，车间应设局部排风，以保证室内处理良好的工作环境。

（2）使用过程中，各工位人员对现场泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

（3）为防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，企业制定完整、高效的消防方案。

（4）消防灭火设施配备和布置应符合相应规范。除以上管理措施外，还应采取相应的防范措施并制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

5、消防措施

（1）厂房内布置灭火器，满足消防使用要求，根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。

（2）在仓库及车间附近适当位置设置若干二氧化碳灭火器，并定期检查、更换。

6、管理对策措施

（1）加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的化学品安全知识和技能，严格遵守化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。

（2）加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：岗位责任制、安全教育、培训制度；辅料的运输、储存制度；设备等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。

（3）按照企业可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。并且应制定相应的培训计划和演练计划。

7、其他根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好 地发挥其社会效益和经济效益，企业应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。

7.4.6环境风险评价结论

建设项目环境风险简单分析见表7-12

表7-12  建设项目环境风险简单分析内容表

| 项目名称 | 年产机械零部件、五金制品5000件项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 平湖经济技术开发区 | 兴平一路1167号2厂房东南 |
| 地理位置 | 经度 | 121°0'0.45" | 纬度 | 30°43'22.18" |
| 主要危险物质及分布 | 切削液、矿物油，车间 |
| 环境影响途径及危害后果 | 主要为泄漏后通过径流流入周边水体，影响周围环境。导致地表水超标，也可能引起火灾等重大事故。 |
| 风险防范 措施要求 | 1、企业在厂区按要求设置堵漏工具，如堵漏棉、堵漏沙、空桶等，第一时间加以控制，不会发生大面积的泄漏事件。 2、全厂配备足够的消防设施，应急池的建设等工作，将缓解风险降至最低。 |

综上，项目环境风险潜势为I，环境风险总体较小。企业从总图布置、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，安全生产，通过相应的手段降低风险发生概率，风险事故发生时及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。因此，本项目环境风险可控。

同时企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发[2015]4号)的要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。

7.5公众参与调查分析

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年4月28日起施行）》中分类，本项目应编制报告表，且项目所在地位于平湖经济技术开发区内，不属于目录中所规定的环境敏感区（敏感区主要包括：国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需要特殊保护的地区，如饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。生态敏感与脆弱区：沙尘暴源区、荒漠中的绿洲、严重缺水地区、珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林、热带雨林、红树林、珊瑚礁、鱼虾产卵场、重要湿地和天然渔场等。社会关注区：人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、疗养地、医院等，以及具有历史、文化、科学、民族意义的保护地等）；根据浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修正）》，本项目可不做公众参与调查。

# 8.1建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

表8-1  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 项目实施后企业污染治理措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工日常生活 | 生活污水 | 生活污水依托全拓交通器材（平湖）有限公司化粪池处理后纳入当地污水管网； | 符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准，NH3-N、TP参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 整个生产 | 不合格产品 | 集中收集后出售给资源回收单位 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB 18599-2001)及《危险废物储存污染控制标准》(GB 18597-2001) |
|  | 机加工 | 金属边角料 |  |  |
|  | 机加工 | 废切削液 | 1.委托有相应危废处置资质单位处置； 2.危险废物贮存场所独立设置，地面须作硬化处理，设有围堰，分类分区存放； 3.贮存场所外设置设施危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签； 4.建立工业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况；制定危险废物管理计划并报县级以上环保部门备案；进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 |  |
|  | 机加工 | 废矿物油 |  |  |
|  | 包装 | 废包装桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运处置 |  |
| 噪声 | 1、根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的加工中心等，以从声源上降低设备本身噪声。 2、合理布局，高噪声设备尽可能布置在厂房中间。 3、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类排放标准要求 |

本项目主要生产通用设备机械零部件等，生产工艺为机械加工，污染物涉及生活污水、有机废气、危险废物、一般固废、噪声，根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》要求，本项目（新建排污单位）应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目不涉及通用工序重点管理的、不涉及通用工序简化管理的，属于“二十九、通用设备制造业34”——“83、通用零部件制造348；其他”类项目，属于登记管理。

# 8.2废水污染防治措施

8.2.1废水收集

（1）严格实行雨污分流、清污分流。

（2）生活污水经化粪池预处理后纳管。

8.2.2废水处理达标性分析

项目生活污水经化粪池处理后纳入当地市政污水管网，送至嘉兴市联合污水处理厂处理；纳管水质符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中的三级标准要求。

本项目生活污水处理设施依托原有厂房建设的化粪池进行处理，能满足纳管水质要求，在废水处理方面无需新增额外投资。

# 8.3废气污染防治措施

本项目无废气产生。

# 8.4噪声污染防治对策

（1）根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的加工中心等，以从声源上降低设备本身噪声。

（2）合理布局，高噪声设备尽可能布置在厂房中间。

（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

本项目噪声防治环保投资费用为2万元。

# 8.5固废污染防治对策

1、固废收集

建立固体废物分类收集制度，应将生活垃圾与工业固废进行分类收集。

2、固废暂存

设专门的固废堆放场地，固废应分类堆放，其中危险固废与一般固废分开堆放。考虑项目固废难以保证及时外运处置，项目应设置专门暂存场所，对固体废物进行收集及临时存放。

一般固体废物：不合格产品、金属边角料等一般固废均袋装收至暂存场所。一般固废的贮存需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号）。要求执行。

（2）危险废物：项目危废仓库拟建于西侧，危险废物暂存库的面积为6m2。危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置：①暂存场所需设置雨棚、围堰或围墙，不得露天堆放；②暂存场所地面须作硬化处理，并按要求进行防腐、防渗处理；③暂存场所内应设置集液池、废水导排管道或渠道，能够将废水、废液纳入废水处理装置；④暂存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签；⑤危险废物储存时应分类分区储存，不得将不相容的废物混合或合并存放；⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。⑦危险废物存放时，应密封。

3、固废处置

固废处置总原则是废物的减量化、资源化和无害化，即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。本项目必须按照这一技术政策要求进行固废处置，具体要求如下：

（1）危险废物

根据《国家危险废物名录（2016版）》，项目产生的废切削液、废矿物油、废包装桶属于危险废物，危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理；委托处理过程应严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险固废处理注意事项如下：

①及时联系危废处理单位回收，填写危险废物产生情况一览表。危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

②危险废弃物收集暂存入库，并填写危险废物入库交接表。危险废物转移和运输时填写（库存危险废物提供/委托外单位利用/处置交接表）。

③危险废物收集及时得到危废处置单位回收的填写（危险废物直接提供/委托外单位利用/处置交接表）。

厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。

（2）一般固废

项目不合格产品、废包装材料属于一般固废，可由资源回收公司综合利用，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号）。要求执行。

4、日常管理

要求企业履行申报的登记制度，建立工业危险废物台账管理制度。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加强对危险固废的管理力度。

①首先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记。

②对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。

③考虑危险废物难以保证及时外运处置，必须考虑固废临时堆场，危险废物的暂存场必须有按规定设防渗漏等措施，并按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号）的相关要求落实危险废物的贮存容器。

④项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处置合同，报环保主管部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。

5、运输管理过程

根据《浙江省危险废物交换和转移办法》（浙环发[2001]113号）和《浙江省危险废物经营许可证管理暂行办法》（浙环发[2001]183号）的规定，应将危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联移交当地环境保护行政主管部门，第三联及其余联移交运输单位，随危险废物转移运行。运输单位将第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。危废运输时，使用专用密封包装，防止在运输过程中的流失，造成二次污染；运输车辆需加装减震、固定设施，防止在运输过程中震落；加强员工管理，严格操作，安全上岗。

综上所述，本项目固废种类明确，只要建设单位严格进行分类收集，存储场所严格按照有关规定设计、建造，做好防风、防雨、防晒及防渗漏，在加强自身利用的基础上，按照相关规定进行合理处置，本项目固废不会对周边环境造成不良影响。

本项目固废处置费用为5万元。

# 8.6环境管理与监测计划

8.6.1环境管理

（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。

（2）组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。

（3）提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。

（4）厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区周围、厂区内车间之间保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走道畅通。

（5）建议公司按照 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。

8.6.2环境监测

环境监测有两方面含义：一方面是要检验环境管理制度的实施情况，对环境目标、指标的实现情况，对法律法规的遵循情况，以及所取得的环境结果如何进行监督；另一方面对重要环境污染源进行例行监测，并应提出对监测仪器定期校准的要求。环境监测的结果将成为环境管理的依据。

根据本项目的工程特点，本评价提出如下环境监测计划。

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，本项目建成后，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。建设项目监测计划见下表8-2。

8-2  项目监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废水 | 总排口 | CODCr | 1年/次 |
|  |  |  | NH3-N |  |
|  | 噪声 | 四侧厂界外1m | 等效连续A声级（昼、夜间） |  |

上述监测计划可企业自行监测也可委托有资质单位进行监测。

# 8.7环保投资

建设项目污染防治措施投资主要来自于“三废”处理设施的建设和固体废物处置。根据估算，项目总投资为200万元，环保投资约7万元，占总投资的3.50%，具体费用估算见表8-3。

表8-3  项目环保投资估算表

| 序号 | 项目 | 处理对策 | 措施效果 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 依托现有化粪池，雨污分流、清污分流 | 废水达标排放 | 0 |
|  |  | 污水收集及输送管网系统 |  |  |
| 2 | 废气处理 | / | / | / |
| 3 | 降噪措施 | 设备的隔声减振消声降噪 | 做到厂界达标 | 2 |
| 4 | 固废处置 | 一般工业固废储存 | 确保不产生二次污染，实现工业固废零排放 | 5 |
|  |  | 危废暂存库及委托处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾由环卫部门收集处理 |  |  |
| 小计 | 7 |

# 9.1审批原则符合性分析

9.1.1环境功能区划符合性分析

本项目所在地位于平湖经济技术开发区环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-1），符合该区域管控措施，租用全拓交通器材（平湖）有限公司的部分空置厂房，不新增占地，不属于该区负面清单中的项目；详细情况如表2-4分析，本项目符合平湖市环境功能区划要求。

9.1.2污染物排放标准符合性分析

根据工程分析和影响预测分析，本项目不新增生产废水，项目生活污水纳管水质符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求；本项目不产生废气；固体废物的贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号）以及《危险废物储存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单中的相关要求（环境保护部公告2013年第36号）；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类排放标准要求；因此，只要建设单位加强管理，可确保本项目废水和噪声达标排放。

9.1.3主要污染物排放总量控制指标

根据《关于印发平湖市主要污染物总量控制和排污权交易办法的通知》（平政发〔2019〕105号），“第十八条 以下情形可不纳入总量平衡范围。”中“（二）仅排放职工生活污水、或其排放的职工生活污水和生产废水独立收集、分开计量的，职工生活污水新增的化学需氧量、氨氮排污指标。”由于项目仅排放生活污水，因此可不纳入总量平衡范围，故本项目新增的化学需氧量、氨氮总量可以不进行区域替代削减。

本项目实施后，企业总量控制建议值为：CODCr≤0.008t/a，NH3-N≤0.001t/a。

9.1.4环境功能符合性分析

根据空气、水和声环境质量影响分析，本项目建成后，项目周边空气环境质量、水环境和声环境质量基本可维持环境质量等级现状。

根据以上分析，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

# 9.2其他符合性分析

9.2.1规划符合性分析

本项目位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，租用全拓交通器材（平湖）有限公司的部分空置厂房，厂房总建筑面积为1183m2。根据企业提供的土地证，项目所在地用地性质均为“工业用地”，根据平湖市市域总体规划（2006~2020年），项目所在地块规划为工业用地；另外，根据《环保预审意见》，本项目选址符合平湖经济技术开发区相关总体规划。

9.2.2产业政策符合性分析

本项目主要生产通用机械零部件，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”以及“淘汰类”项目，故为允许类项目；根据浙淘汰办〔2012〕20号《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，项目不属于淘汰和禁止发展类。综上所述，项目符合国家及浙江省产业政策。

9.2.3“三线一单”符合性分析

1、生态保护红线：

根据《平湖市环境功能区划》划定，平湖区域内共划定2个自然生态红线区，分别为广陈塘饮用水水源保护区和九龙山国家森林公园。该类功能区主要分布于广陈镇和乍浦镇。本项目位于平湖经济技术开发区兴平一路1167号2厂房东南，处于平湖经济技术开发区环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-1），不在生态保护红线范围内。

2、环境质量底线：

根据现状监测，平湖市2018年城市环境空气质量总体尚可，SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5均能符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）相关标准要求，但O3存在一定程度的超标，项目区域环境空气属于未达标区。随着工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善，将逐步由空气质量不达标区转变为达标区。

项目附近地表水水质除CODCr、TP、石油类外，其他指标均可以达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。在全省“五水共治”的大背景下，区域大力开展农村生活污水治理，进一步巩固已完成工业企业的整治成果，项目所在区域附近地表水体水环境质量将会得到一定程度的改善。同时本项目生活污水接管排放，最终送嘉兴联合污水处理厂集中处理后排放杭州湾，不会对周边地表水环境产生不利影响。

项目厂界各侧声环境质量能达《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类功能区标准要求，声环境质量现状良好。

根据环境影响分析，采取相应的措施后，建设项目污染物排放对周围环境影响不大，基本不改变环境功能区要求，能维持环境功能区现状。因此，项目建设不会突破环境质量底线。

3、资源利用上线：

建设项目用水、用电量均在区域水、电资源量范围内，不会超出资源利用上线。

4、环境准入负面清单：

根据《平湖市环境功能区划》，项目所在区域为“平湖经济技术开发区环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-1）”，本项目不属于该环境功能区中所列的负面清单项目；同时根据《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪评价报告书》，项目能符合规划环评中的环境准入及各项环保治理要求，符合规划环评要求。

因此，项目符合“三线一单”相关要求。

# 9.3 建设项目环境质量现状

9.3.1空气环境质量现状

根据平湖市环境监测站提供的环境空气监测结果可知，平湖市2018年SO2、NO2的年均质量浓度能够达到一级标准值；PM10、PM2.5的年均质量浓度能够达到二级标准值。SO2、NO2的24小时日平均第98百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均一级标准值；PM10、CO、PM2.5的24小时日平均第95百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均二级标准值；O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超国家环境质量日最大8小时平均二级标准值，超标率为6%。综上，项目区域环境空气属于未达标区。

2017年起全市环保工作紧紧围绕市委市政府打造具有国际化品质的现代化网络型田园城市决策部署，以改善环境质量为核心，深入推进“五水共治”、“五气共治”、“五废共治”，全市环境质量加快向好。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善，平湖市空气质量将达到环境功能区中的环境空气质量目标，将逐步由空气质量不达标区转变为达标区。

9.3.2水环境质量现状

由监测数据可见，项目附近地表水水质除CODCr、TP、石油类外，其他指标均可以达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，超标原因为河道上游附近生活及农业污染源引起，平湖市整个区域地处杭、嘉、湖东部平原的下游，属平原河网地区，过境水量丰富是影响地表水环境质量现状的重要因素。在全省“五水共治”的大背景下，区域大力开展农村生活污水治理；进一步巩固已完成工业企业的整治成果，对企业雨污分流系统开展排查，对重点类型企业雨水口安装在线监控系统；推进对住宅区的阳台污水纳管排放工作；提高区域水资源利用效率，减少废水产生量，鼓励园区内的企业对产生的废水进行分质处理，分类利用，大幅度减少废水产生量，节约水资源，降低生产成本，将污水治理作为首要任务完成。在采取地表水污染减缓措施的基础上，本项目所在区域附近地表水体水环境质量将会得到一定程度的改善。

9.3.3声环境现状

从现状监测结果可以看出，项目所在地声环境质量较好，各侧厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。

# 9.4工程分析结论

表9-1  项目污染物产生情况汇总表

| 名称 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 环境排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 153 | 0 | 153 |
|  |  | CODCr | 0.046 | 0.038 | 0.008 |
|  |  | 氨氮 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |
| 废气 | / | / | / | / |
| 固废 | 不合格产品 | 1 | 1 | 0 |
|  | 金属边角料 | 23 | 23 | 0 |
|  | 废切削液 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.68 | 0.68 | 0 |
|  | 废包装桶 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4.32 | 4.32 | 0 |
| 噪声 | 加工中心77～80dB（A），数控车床75～80dB（A），普通车床70~75dB（A），磨床75~80dB（A），铣床70~75dB（A），钻床70~73dB（A）等 |

# 9.5环境质量影响评价结论

9.5.1水环境影响分析

本项目生产过程不产生生产废水，项目生活污水经化粪池处理后，水质指标符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级标准要求，排入开发区污水管网，不排入周围水体，在正常情况下对项目周围水体无影响。

9.5.2空气环境影响分析

本项目无废气产生。

9.5.3声环境影响分析

经预测可知，项目各侧厂界昼夜噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类排放标准要求，对周边声环境影响较小。

9.5.4固体废弃物影响分析

只要加强管理，落实责任制，则本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。

9.5.5环境风险影响分析

根据分析，本项目环境风险潜势为I，环境风险总体较小。企业从总图布置、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，安全生产，通过相应的手段降低风险发生概率，风险事故发生时及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。因此，本项目环境风险可控。

9.5.6其他

本评价基于年产机械零部件、五金制品5000件项目，生产工艺中不含有电镀或喷漆工艺的；产VOCs废气的等工艺；一旦这些条件不能满足，可能会影响环评结论，因此如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗（或组分）等情况或建设地块发生变化，应向环保部门及时申报重新进行环境影响评价。

# 9.6建议

（1）在项目建设中要严格执行“三同时”原则，建设单位应保证落实各项污染防治措施，确保污染达标排放。

（2）作好长效环境管理工作，确保环保设施的正常运行，保证良好处理效果，以保护环境。

（3）清洁生产是减少污染物排放和确保末端治理可行、经济的关键，建议企业尽早实施ISO14000环境管理体系认证及清洁生产审核。厂内各项规章制度必须严抓落实，杜绝物料的浪费，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。

（4）若项目建设内容、建设地点、建设性质、生产规模及生产工艺发生较大变化，应重新编制环境影响报告，重新报批。

（5）加强环保意识宣传教育，以提高员工环保意识。

（6）对厂内操作和管理人员，在上岗前要进行培训，考核合格后，持证上岗，实行安全生产、文明生产。

# 9.7综合结论

根据本环评分析，项目建设的社会效益、经济效益是明显的，符合平湖市总体规划和环境功能区划要求，符合“三线一单”要求，符合清洁生产要求。项目投产后，产生的“三废”均可达标排放，对环境影响较小，不会改变环境功能等级。

建设单位应严格执行国家有关的环境保护法规，切实执行本报告提出的各项环境保护措施，实施清洁生产，严格执行“三同时”，把工程对环境的影响降到最低程度。则从环保角度分析，本项目建设可行。

预审意见：

（公  章）

经办人（签字）

年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

（公  章）

经办人（签字）

年   月   日

审批意见：

（公  章）

经办人（签字）

年    月    日

# Text boxes

球墨铸铁

车外圆

打孔

检验

车内孔

噪声

包装入库

噪声

噪声

废次品

金属边角料

金属边角料

金属边角料

废切削液

废切削液

废切削液

废次品

钢材

打磨

检验

噪声

打孔

噪声

包装入库

废切削液

金属边角料

金属边角料

废切削液

铜材

车外圆

打孔

检验

噪声

噪声

车内孔

噪声

包装入库

废切削液

金属边角料

金属边角料

金属边角料

废次品

废切削液

废切削液